Forsøk med Flex i høstrug 2012.

Vert: Erik Stensbøl, Brandval

Sort: Palazzo

Jordart: Silt

Skifte: Ved Gården

Høstedato: 7.september

Jordprøver: pH: 5,8   P-AL:6   K-Al:14  Mg-Al:4  Ca-Al:50  Moldinnh: 3,7%

Gjødsling:

Ledd A:   Flex 19-2-4 med svovel 47 l /daa + 10 kg kaliumklorid/daa om våren

Ledd B:   Flex 19-2-4 med svovel 57 l/daa + 10 kg kaliumklorid/daa om våren

Ledd C:   Fullgjødsel 22-3-10, 48 kg/daa om våren

Ledd D:   Fullgjødsel 22-3-10, 57 kg/daa om våren

Tilførsel kg næring pr dekar:

N	P	K	S	Mg________________

Ledd A				10,3	0,9	6,9	0,7	 0,06

Ledd B				12,3	1,1	7,4	0,8	 0,07

Ledd C				10,3	1,2	4,6	1,1	 0,5

Ledd D				12,3	1,5	5,5	1,3	 0,6________________

Forsøksplan:

Ei rute er: 3 meter bred og 8 meter lang.

Feltet er: 12 x 24 meter.

| 101 Flex 10 | 102 Vanlig 12 | 103 Flex 12 | 104 Vanlig 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 201 Vanlig 10 | 202 Flex 12 | 203 Vanlig 12 | 204 Flex 10 |
| 301 Flex 12 | 302 Flex 10 | 303 Vanlig 10 | 304 Vanlig 12 |

Resultater:

Vann%	Legde%	Hl-vekt	Avling kg/daa	DON

v/høsting					15% vann______      µg/kg __

Ledd A:	27		2		69		840			ikke målt

Ledd B:	26		7		70		876			2270

Ledd C:	27		7		69		858			ikke målt

Ledd D:	28		37		69		781			4040____

På oppdrag fra Flex Kongsvinger AS har vi sammenlignet Flex 19-2-4 med fullgjødsel 22-3-10.  Det er brukt to forskjellige gjødselnivåer og det er brukt normale gjødselregimer for gjødselslagene. Feltet er gjødslet for hånd der Flex-gjødsla er lagt ut i striper og fullgjødsel 22-3-10 er breispredd.  All gjødsel er nøye veid opp. Gjødslinga er utført om våren 2012 når veksten har startet.

Det ble høstet tre prøvehøstinger pr. ledd. Vi har ikke målt falltall, men åkeren rundt ble avregnet som fôrrûg. Vi observerte en del fusarium. DON-analysene var da også høye til å være i høstkorn. Analysen for toksinet T2 var på 70 og 75µg/kg.

Det ble mye legde på ledd D. Dette har redusert avlinga og er nok også årsak til høye DON.verdier.  Avlingstallene ellers er nokså like og en kan ikke trekke fram noe spesielt.  Rugåkeren ble sådd svært seint i 2011. En sådato lik 2. oktober er en smule gambling.  Når en likevel har fått så gode avlinger, så bør en være svært fornøyd.

Før høsting ble røttene sammenlignet på leddene med 12 kg N. En ser at rotmassen på Flex-leddet er større enn på 22-3-10-leddet.